## Slide 1: Кибербезопасность АСУ ТП: базовые требования безопасности промышленных систем управления

## Slide 2
Автоматизированные системы управления технологическими процессами представляют собой критически важную инфраструктуру современных промышленных предприятий.
В отличие от традиционных информационных технологий, где приоритетом является конфиденциальность данных, в системах промышленной автоматизации на первом месте стоят доступность и безопасность физических процессов.

## Slide 3
Тип угрозы | Характеристика | Потенциальные последствия
Целевое вредоносное ПО | Специализированные вирусы, разработанные для атак на промышленное оборудование | Нарушение работы контроллеров, изменение технологических параметров, физическое повреждение оборудования
Программы-вымогатели | Шифрование критически важных данных и систем с требованием выкупа | Остановка производства, потеря данных, финансовые убытки от простоя
Несанкционированный доступ | Проникновение злоумышленников в систему управления | Манипуляции с технологическими процессами, промышленный шпионаж, саботаж
Атаки через цепочку поставок | Компрометация через уязвимости поставщиков оборудования и ПО | Встроенные бэкдоры, скрытые уязвимости, потеря контроля над системой
Внутренние угрозы | Действия инсайдеров с доступом к критическим системам | Целенаправленный саботаж, кража интеллектуальной собственности, умышленное нарушение работы
Основные угрозы для промышленных систем управления

## Slide 4: Сегментация сетей: модель Purdue
Уровень | Название | Компоненты | Функции безопасности
Уровень 0 | Физический процесс | Датчики, исполнительные механизмы, двигатели, насосы, клапаны | Физическая защита устройств, контроль доступа к оборудованию
Уровень 1 | Базовое управление | Программируемые контроллеры, удаленные терминалы, интеллектуальные устройства | Защита контроллеров от несанкционированного программирования, контроль микропрограмм
Уровень 2 | Диспетчерское управление | Системы диспетчерского управления, человеко-машинные интерфейсы | Аутентификация операторов, шифрование связи, мониторинг действий пользователей
Уровень 3 | Управление производством | Системы управления производственными процессами, серверы архивации данных | Первая линия защиты при переходе к корпоративной сети
Уровень 3.5 | Демилитаризованная зона | Межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений | Критическая точка разделения между операционными и информационными технологиями
Уровень 4 | Корпоративная сеть | Системы планирования ресурсов предприятия, базы данных, серверы приложений | Стандартные меры защиты информационных технологий
Уровень 5 | Корпоративные системы | Системы бизнес-планирования, подключение к интернету, облачные сервисы | Периметровая защита, защита от внешних угроз

## Slide 5: Основные Технические меры
Сегментация сетей. Позволяет изолировать технологические сегменты от корпоративной сети, ограничить коммуникации между сегментами по принципу «необходимого минимума». Например:
  внедрение демилитаризованных зон (DMZ) для безопасного обмена данными между ИТ и ОТ;
  использование межсетевых экранов, поддерживающих промышленные протоколы;
  настройка правил фильтрации трафика на основе IP, портов и типов сообщений;
  контроль целостности технологических данных при передаче.
Контроль доступа. Ограничение прав доступа на основе ролей и назначения позволяет минимизировать вероятность несанкционированных действий. Важна многофакторная аутентификация.
Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS). Помогают отслеживать аномальную активность в сети и на ранних этапах атаки предпринимать действия по предотвращению угроз. Особенности IDS для АСУ ТП: поддержка промышленных протоколов, минимальные задержки при анализе трафика, гибкие политики реагирования (от оповещения до блокировки).
Мониторинг и журналирование событий. Сбор и анализ логов с устройств АСУ ТП позволяет своевременно выявить подозрительную активность и реагировать на инциденты.
Анализ промышленных протоколов. Системы должны распознавать структуру и семантику промышленных протоколов, чтобы отличать легитимный трафик от подозрительного.

## Slide 6: Типы резервирования в системах управления
Тип резервирования | Описание | Применение | Время переключения
Горячее резервирование | Резервные системы работают параллельно с основными и готовы немедленно принять нагрузку | Критические контроллеры, серверы диспетчерского управления | Менее 1 секунды
Теплое резервирование | Резервные системы находятся в режиме ожидания с частичной синхронизацией | Серверы приложений, базы данных архивации | От 1 до 30 секунд
Холодное резервирование | Резервное оборудование хранится в нерабочем состоянии и активируется при необходимости | Некритичные компоненты, запасные части | От минут до часов
Географическое резервирование | Резервные системы размещены в отдельных географических локациях | Центры управления, серверы архивации данных | Зависит от конфигурации

## Slide 7: Этапы безопасного обновления систем
Этап | Действия | Ответственные
Инвентаризация активов | Составление полного перечня программного и аппаратного обеспечения, включая версии микропрограмм | Инженеры по автоматизации, специалисты по безопасности
Мониторинг уязвимостей | Отслеживание бюллетеней безопасности производителей, баз данных уязвимостей | Специалисты по информационной безопасности
Оценка рисков | Определение критичности уязвимости для конкретной системы, анализ применимости | Межфункциональная команда из специалистов по безопасности и производству
Планирование обновления | Выбор времени установки, определение последовательности, подготовка плана отката | Руководители производства, технические специалисты
Тестирование | Проверка обновления на тестовом стенде, имитирующем производственную среду | Инженеры по автоматизации
Создание резервной копии | Полное резервное копирование конфигурации системы перед внесением изменений | Системные администраторы
Поэтапное развертывание | Установка обновления на одном сегменте с последующим мониторингом перед распространением | Технические специалисты при участии операторов
Мониторинг после обновления | Наблюдение за работой системы, анализ журналов, проверка параметров процесса | Операторы, инженеры по автоматизации
Документирование | Фиксация выполненных изменений, создание отчета об обновлении | Все участники процесса

## Slide 8: Спасибо за внимание